A2. Přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení

| HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR |  |
| --- | --- |
| KARLOVARSKÉHO KRAJE |  |
| Ev. č.: KŘ – 2/2010 | Karlovy Vary, 2010 |
|  | Počet stran | 1888888888 |
|  | Přílohy |  |

Přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení

2010

OBSAH:

Úvod	5

Základní pojmy a definice	5

1.	Přehled MU	6

1.1.	Přehled zdrojů MU	6

A. Antropogenní (technické a technologické) havárie	6

A.1. Únik látek ze stacionárních zařízení	6

A.2. Silniční nehoda	7

A.3. Železniční nehoda	7

A.4. Letecká doprava	7

A.5. Zvláštní povodeň	8

B. Živelní pohromy a MU způsobené biosférou	8

B.1. Přirozená povodeň, vodní toky	8

B.2. Zemětřesení	8

B.3. Sněhová kalamita	9

B.4. Vichřice	9

B.5. Přívalový déšť	9

B.6. Epidemie	9

B.7. Epizootie	9

2.	MU přesahující hranice kraje	10

3.	MU šířící se z jiných krajů	10

4.	Přehled pravděpodobných MU, včetně možností jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro území kraje	10

Vzorce a škály	13

Výsledky provedené analýzy ohrožení na území Karlovarského kraje	15

Matice interakcí	17

Pořadí MU podle výsledné míry rizika - MRV	18

Závěr	19

# Úvod

Pro souhrnnou aktualizaci havarijní a krizové dokumentace, která bude provedena v průběhu roku 2011, je nezbytné získat aktuální ucelený přehled zdrojů možných rizik vzniku mimořádných událostí (dále jen „MU“) na správním území kraje a jejich zhodnocení.

To je také hlavním cílem celkového přehodnocení „Přehledu možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení na území Karlovarského kraje“, zejména z pohledu ohrožení těch funkcí státu, které jsou veřejnou správou na úrovni kraje pro obyvatelstvo nepřetržitě zabezpečovány. Získané údaje budou použity k výběru nejzávažnějších zdrojů ohrožení.

Přehled možných zdrojů rizik a analýza ohrožení (dále jen „analýza ohrožení“) je zpracovávána na základě § 15 odst. 1) písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů. Analýza ohrožení je jedním ze základních podkladů pro zpracování krizového a havarijního plánu kraje, skládá se ze dvou základních částí. V prvé části je uveden přehled možných stacionárních zdrojů nebezpečí na území Karlovarského kraje, které mohou způsobit vznik MU.

Ve druhé části je uveden přehled pravděpodobných MU, včetně možností jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro území kraje. Jednotlivé, vytipované MU, jsou analyzovány tzv. metodou skórování rizika a konečným výstupem je stanovení výsledné míry rizika, na jehož základě jsou MU zařazeny do kategorií I - IV. Tyto číselné údaje, tak umožňují zdroje ohrožení seřadit podle velikosti nebezpečí, účinků a následků, ve vztahu k použití sil a prostředků a uplatnění plánovaných opatření.

Postupy pro řešení MU zařazených do kategorie IV a vybrané MU kategorie III budou dále rozpracované v krizovém plánu kraje. Jednotlivé MU byly vytipovány na základě tzv. kolektivního brainstormingu a brainwritingu skupiny expertů složené z příslušníků HZS Karlovarského kraje a dále projednány s Krajským úřadem Karlovarského kraje, Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje, Krajskou veterinární správou pro Karlovarský kraj, Státní rostlinolékařskou správou, pracoviště Karlovy Vary, Krajským ředitelstvím  Policie ČR Karlovy Vary.

Základ výše uvedené analýzy předkládá publikace „Mapování rizik“, kterou vydalo Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v roce 2010 a je zpracovaná jako výstup v rámci evropského projektu Interreg IIIC SIPROCI. Cílem tohoto projektu je zlepšení lokální a regionální schopnosti reagovat na MU a katastrofy využitím meziregionální spolupráce v rámci Evropských zemí. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje použil při zpracování analýzy ohrožení, postupy stanovené ve výše uvedené publikaci. Výhodou tohoto postupu je, že můžeme do procesu analýzy ohrožení kdykoliv doplnit další druhy MU. Pro stanovení hodnot jednotlivých kritérií, koeficientů a ukazatelů byla použita metoda expertních odhadů. Váhy pro jednotlivá kritéria byly stanoveny na základě tzv. Fullerova trojúhelníku – princip párového srovnávání.

# Základní pojmy a definice

Nebezpečí – pojem nebezpečí lze charakterizovat jako jev s možností ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, tedy jev, který je schopen vyvolat MU. Nebezpečí je potenciál způsobit škodu, je charakteristický územím na kterém se projevuje a intenzitou s jakou se projevuje.

Riziko – je výsledkem součinu nebezpečí a zranitelnosti území.

Zranitelnost území – je chápána jako vnímavost území na dopady MU. Je to schopnost území negativně reagovat na působení nežádoucího jevu, tedy vlastnost území.

Míra rizika – hodnotové vyjádření pravděpodobnosti vzniku MU vlivem aktivace nebezpečí, tedy hodnotově vyjádřený projev konkrétního nebezpečí na daném území.

Stanovení míry rizika – ke stanovení míry rizika byla použita revidovaná vícekriteriální analýza metodou expertních odhadů vyvinutá u HZS Moravskoslezského kraje v roce 2002. Metoda je založena na odhadním stanovení hodnot kvalitativních kritérií pro jednotlivé typy nebezpečí.

Výsledná míra rizika – se vypočítává z míry rizika po zahrnutí pravděpodobnosti vzniku MU aplikované na následné MU, tedy započítání možného domino efektu a synergických jevů.

Stacionární zdroj nebezpečí  - pevný, nepohyblivý zdroj rizika.

MU – škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadující provedení záchranných a likvidačních prací.

# Přehled MU

# Přehled zdrojů MU

# A. Antropogenní (technické a technologické) havárie

# A.1. Únik látek ze stacionárních zařízení

- čpavek

Petainer Czech Holdings s.r.o. Aš

Zimní stadion Cheb

KV Aréna – zimní stadion Karlovy Vary

Zimní stadion Sokolov

Zimní stadion Mariánské Lázně

Zimní stadion Ostrov

Undercliff s.r.o., provoz Loket

- chlór

Úpravna vody Nebanice

Úpravna vody Březová u Karlových Varů

Úpravna vody Žlutice

Úpravna vody Horka

- propan - butan

THERMI Mariánské Lázně, s.r.o., provozovna Velká Hleďsebe

- nafta

ČEPRO a.s. středisko 02 Třemošná, sklad Hájek

- propylen

Momentive Specialty Chemicals a.s., Sokolov

- energoplyn

SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, právní nástupce, a.s. Sokolov, (Vřesová)

- kyslík

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., (LZA Vřesová)

# A.2. Silniční nehoda

- možná místa nečastějšího výskytu nehody

I/6  	Praha – Karlovy Vary – Cheb – Pomezí – Schirding

I/20  	Karlovy Vary – Toužim – Plzeň

I/5  	Stříbro – Planá – Mariánské Lázně – Cheb – Vojtanov

I/25      	Ostrov – Jáchymov – Boží Dar – Oberwiesenthal

I/26	Cheb – Aš – Selb

- nejzatíženější komunikace:

I/6     Praha – K. Vary – Cheb – Pomezí – Schirding, zatíženost až 12 tis. vozidel denně.

# A.3. Železniční nehoda

- možná místa nečastějšího výskytu nehody

č.140 	Cheb – Karlovy Vary – Chomutov

č.147 	Tršnice – Františkovy Lázně – Vojtanov

č.170 	Pomezí – Cheb – Mariánské Lázně – Plzeň

# A.4. Letecká doprava

Je zabezpečována prostřednictvím Letiště Karlovy Vary – Olšová vrata v případě vnitrostátního i mezinárodního styku. Pro potřeby Letecké záchranné služby a výjimečně i jiných složek IZS jsou využívány tři pracovní heliporty – Cheb, Vintířov, Karlovy Vary – Dvory. Dále se zde nacházejí letiště pro rekreační létání – Toužim, Cheb, M. Lázně a Hory u Karlových Var.

# A.5. Zvláštní povodeň

vodní díla

| Vodní dílo | Kategorie | Vodní dílo | Kategorie |
| --- | --- | --- | --- |
| Jesenice | II. | Mariánské Lázně | III. |
| Skalka | I. | Podhora | III. |
| Horka | II. | Bílý Halštrov | III. |
| Březová | I. | Lesík | III. |
| Stanovice | I. | Tatrovice | III. |
| Žlutice | II. |  |  |

# B. Živelní pohromy a MU způsobené biosférou

# B.1. Přirozená povodeň, vodní toky

Bílý Halštrov		Ohře

Blšanka		Plesná

Bublavský potok		Pramenný potok

Bystřice		Rolava

Černá		Sázek

Eliášův potok		Slatinný potok

Chodovský potok		Stoka

Jáchymovský potok		Střela

Libocký potok		Stříbrný potok

Libský potok		Svatava

Limnice		Tatrovický potok

Lipoltovský potok		Teplá

Lobezský potok		Tisová

Lomnický potok		Velká Libavá

Lubinka		Vitický potok

Odrava		Vlčí potok

# B.2. Zemětřesení

V České republice je zemětřesení - pokud k nim vůbec dochází - malé a skutečně katastrofická zemětřesení se zde vyskytují jen výjimečně. Území s nejvýraznější vlastní seismickou aktivitou je Kraslicko. Pro tuto oblast je typický výskyt seismických otřesů v sériích trvajících několik dní i týdnu (zemětřesné roje).

Obce s nejvíce předpokládaným výskytem zemětřesení:

| Obec | MSK-64 |
| --- | --- |
| Cheb | 7 |
| Františkovy Lázně | 7 |
| Skalná | 7 |
| Plesná | 7 |
| Dolní Žandov | 7 |
| Nový Kostel | 7 |
| Kynšperk nad Ohří | 7 |

# B.3. Sněhová kalamita

Rozsah MU je určen, dopravním významem a stavebně technickým vybavením pozemní komunikace. Z tohoto pohledu je řešení sněhové kalamity nejsložitější na vybraných úsecích pozemních komunikací Karlovarského kraje, které jsou z provozního hlediska nejzatíženější.

Jedná se dle podkladů Policie ČR o:

I/13   mezi km   8,5 - 9,5   	K. Vary – Stráž nad Ohří tzv. Větrný vrch

I/20   mezi km 10,9 - 11,9 	K. Vary – Plzeň, mezi mostem 007 a odbočkou na

obec Kfely

I/25   mezi km   4,5 - 5,5    	Ostrov – B. Dar, cca. 1 km před Jáchymovem

I/25   mezi km   6,0 – 7,0   	Ostrov – B. Dar – město Jáchymov střed – úsek 300 m

pod OOP Jáchymov až 700m nad OOP Jáchymov

Stejná situace je i na hraničních přechodech v horských oblastech.

# B.4. Vichřice

Možný výskyt na celém území Karlovarského kraje. Vlivem vichřice může dojít k odříznutí sídel zejména v horských a podhorských oblastech Krušných hor. Primárně hrozí poškození zdraví či ztráty na lidských životech, dále může dojít k přerušení dodávek elektrické energie, dodávek potravin, pitné vody atd.

# B.5. Přívalový déšť

Hrozí ničivými účinky zvýšených průtoků a rychlostí i malých vodních toků, následnými záplavami a sesuvy půdy. Zranění (usmrcení) osob v oblasti záplav – destrukce budov a průmyslových komplexů – zničení lidských obydlí – vegetace včetně zemědělské úrody – úhyn hospodářských zvířat – znehodnocování vody, potravin, dalšího zboží a surovin – sesuv půdy – epidemie – únik ropných produktů – havárie ve veškeré pozemní dopravě, poruchy v zásobování vodou, poruchy v potrubním zásobování, poruchy v zásobování energií, poruchy telekomunikační síti, kontaminace podzemních vod  atd. V rámci Karlovarského kraje k němu může dojít na kterémkoliv místě.

# B.6. Epidemie

Epidemií se rozumí takový výskyt infekčního onemocnění, kdy se v místní a časové souvislosti (tj. ve stejné lokalitě a v přibližně stejném čase) zvýší nemocnost tímto onemocněním nad hranici obvyklou v dané lokalitě a v daném období.

V Karlovarském kraji  je stejně jako kdekoliv v evropské lokalitě možný výskyt epidemií, které se v Evropě vyskytují v populaci, která není proti takovéto infekci odolná (např. není proti ní proočkována) nebo v případě infekcí, jejichž výskyt je pro ČR neobvyklý, pokud by došlo k importu a úmyslnému nebo i neúmyslnému šíření.

# B.7. Epizootie

Možným druhem nebezpečné nákazy (MU řešené havarijním plánem kraje) v rámci Karlovarského kraje by byla slintavka a kulhavka skotu, malých přežvýkavců (ovce, kozy) a prasat. Další možnou nebezpečnou nákazou druhově specifickou pro prasata by mohl být klasický mor prasat a pro drůbež aviární influenza (chřipka ptáků).

# MU přesahující hranice kraje

Na území Karlovarského kraje neexistují zdroje ohrožení, které by byly iniciátory MU přesahujících hranice kraje kromě povodní na řece Ohři a Střele.

# MU šířící se z jiných krajů

Není předpoklad šíření MU ze sousedních krajů (Ústecký a Plzeňský kraj) na území Karlovarského kraje kromě typů MU, které mají plošné působení a mohou se ve své podstatě šířit odkudkoliv kamkoliv (např. epidemie, epizootie apod.).

# Přehled pravděpodobných MU, včetně možností jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro území kraje

Pro zpracování analýzy ohrožení byly v rámci Karlovarského kraje vytipovány tyto MU (tabulka č.1).

Tabulka č. 1

| přirozená povodeň | havárie v silniční dopravě |
| --- | --- |
| zvláštní povodeň | havárie v želez. dopravě |
| vichřice, větrná smršť | havárie v letecké dopravě |
| přívalový déšť | poruchy v zásobování vodou |
| krupobití | poruchy v zásobování plynem |
| námrazy, náledí | poruchy v zásobování elektřinou |
| sněhová kalamita | poruchy v zásobování teplem |
| dlouhotrvající vedro a sucho | poruchy v zásobování palivy |
| zemětřesení | poruchy v zásobování potravinami |
| sesuv půdy | poruchy v telekomunikační síti |
| epidemie | poruchy technologických procesů |
| epizootie | terorismus a diverzní činnost |
| přírodní požáry | organizovaný zločin |
| teplotní inverze | migrační vlny |
| výbuch plynů, par, prachů | narušení finančního a devizového hospodářství |
| požár pevných, kap., plyn. látek | narušení dodávek léčiv |
| únik toxických látek | narušení funkčnosti pošt |
| únik výbušných plynů a par | radiační havárie |
| únik ropných produktů | epifytie |

Analýza ohrožení pro území Karlovarského kraje byla provedena na základě metody skórování rizik a se zahrnutím účinku vzniku možných následných MU. Rizika v kategorii IV a vybraná rizika kategorie III (vychází z použité metody) budou řešena v Krizovém plánu Karlovarského kraje, opatření pro rizika v nižších kategoriích budou řešena Havarijním plánem Karlovarského kraje.

Postup metody skórování rizik podle jednotlivých kroků:

Vyplňuje se tabulka Výsledky provedené analýzy ohrožení na území Karlovarského kraje – str.14 – 15. Do této tabulky se zapisují hodnoty skóre uvedené na str. 12 a str. 13.

- Výčet MU – sloupec Typ MU

definování základních typů MU a ohrožení vzniklých na základě rizika (živelní pohromy), antropogenní (technické a technologické havárie), společenská a sociální ohrožení a jejich očíslování

- Ohodnocení MU dle pravděpodobnosti vzniku (P) - sloupec P

pravděpodobnost vzniku MU vyjádřena jako procento výskytů za dané období.

- Predikce (Pr) - sloupec Pr

doba předpovědi možného vzniku MU před vlastním vznikem (začíná v čase, kdy událost může být detekována s užitím současných technologií - monitoring apod.)

- Doba trvání (T) - sloupec T

odhadovaná délka trvání od vzniku MU do času obnovení základních služeb

- Ohrožení

Obyvatelstvo (O) - sloupec O

ohrožení jednotlivce a až nad 1 000 osob,

Zasažená plocha (S) - sloupec S

ohrožení ploch  od 1 m2 až nad 1 km2

Ohrožení životního prostředí (E) - sloupec E

ohrožení území, vodních toků, chráněných území,

Ohrožení budov, obce (B) - sloupec B

ohrožení jednotlivých objektů a obcí

Ohrožení chovu zvířat (C) - sloupec C

ohrožení chovu zvířat – jednotlivá zvířata až  více chovů

Ohrožení dopravy (D) - sloupec D

ohrožení dopravních prostředků – jednotlivých dopravních prostředků až po hromadnou nehodu

- Potřeba sil a prostředků IZS (Z) - sloupec Z

provádění záchranných a likvidačních prací – základní složky, případně zahraniční pomoc

7.    Nutnost koordinace složek (K) - sloupec K

nutnost koordinace zasahujících složek – bez nutnosti koordinace, koordinace na strategické úrovni

- Výpočet míry rizika (MR) - sloupec MR

hodnotové vyjádření pravděpodobnosti vzniku negativních následků vlivem aktivace  nebezpečí

- Výpočet korigované míry rizika (MRkor) - sloupec MRkor

korigovaná míra rizika = míra rizika bez zahrnutí pravděpodobnosti

- Stanovení následných MU - sloupec Následky

pro danou MU stanovení možných následných MU (seznam dle čísel MU)

- Výpočet sumy korigovaných mír rizik - sloupec 

součet korigovaných mír rizik pro následné MU

MRkor = MRkor (1) + MRkor (2) + MRkor (3) + …..

- Výpočet výsledné míry rizika (MRv) - sloupec MRv

míra rizika se zahrnutím pravděpodobnosti pro danou MU aplikovaná na následné MU

- Stanovení pořadí MU pro jednotlivé kategorie - tabulka Pořadí MU podle výsledné míry rizika

| Vzorce a škály Míra rizika (MR) |
| --- |
| Kde: P - pravděpodobnost vzniku MU, T - doba trvání MU, Pr - možnost predikce, O - obyvatelstvo, S - zasažená plocha, E - ohrožené životní prostředí, B - ohrožení budov, D - ohrožení dopravy, C - ohrožení chovů hospodářských zvířat, Z - nutnost a prostředky IZS, K - koordinace IZS |
| Koeficienty: 3, 2 - váhové koeficienty pro jednotlivá ohrožení 54 - maximální hodnota součtu (použito pro úpravu škál) |
| Pravděpodobnost (P): skóre 5 <1 x ročně skóre 4 1 x za 1 rok - 10 let skóre 3 1 x za 10 - 100 let skóre 2 1 x za 100 - 1000 let skóre 1 > 1 x za 1000 let | Predikce (Pr): skóre 1 < 1 hodina skóre 2 1 hodina - 1 den skóre 3 1 den - 1 měsíc skóre 4 1 měsíc - 1 rok skóre 5 > 1 rok | Doba trvání (T): skóre 1 < 1 hodina skóre 2 1 hodina - 1 den skóre 3 1 den - 1 měsíc skóre 4 1 měsíc - 1 rok skóre 5 > 1 rok |  |
| Ohrožení obyvatelstva (O): skóre 0 bez ohrožení skóre 1 jednotlivci skóre 2 do 100 osob skóre 3 100 - 1 000 osob skóre 4 > 1 000 osob | Zasažená plocha (S): skóre 0 řádově m2 skóre 1 do 500 m2 skóre 2 do 10 000 m2 (= 1 ha) skóre 3 do 1 km2 skóre 4 > 1 km2 | Ohrožení životního prostředí (E): skóre 0 bez ohrožení skóre 1 území do 0,1 ha, vodní tok do 100 m skóre 2 území 0,1 - 1 ha, vodní tok 0,1 - 1 km, hladina vody do 0,1 ha skóre 3 území 1 - 10 ha, vodní tok 1 - 10 km, hladina vody 0,1 - 1 ha skóre 4 chráněná území > 0,5ha, ostatní > 10ha, vodní tok > 10 km, hladina vody > 1ha |
| Ohrožení budov (B): skóre 0 bez ohrožení budov skóre 1 jednotlivé objekty nebo části skóre 2 více než 1 objekt skóre 3 část obce nebo areál podniku skóre 4 celé obce | Ohrožení chovů zvířat (C): skóre 0 bez ohrožení skóre 1 jednotlivá zvířata skóre 2 cenný chov zvířat skóre 3 více chovů zvířat | Ohrožení dopravy (D): skóre 0 bez ohrožení skóre 1 jednotlivé prostředky os/nákl. dopravy skóre 2 jednotlivé prostředky hrom. dopravy skóre 3 železniční/letecká/lodní přeprava, hromadná havárie |  |
| Potřeba sil a prostředku IZS (Z): skóre 1 základní složky IZS skóre 2 složky IZS okresu skóre 3 složky IZS ČR skóre 4 § 22 zákona o IZS nebo zahraniční pomoc | Nutnost koordinace složek (K): skóre 1 bez nutnosti koordinace skóre 2 velitel zásahu skóre 3 štáb velitele zásahu (sektory, useky) skóre 4 KŠ, koord. na strateg. úrovni |  |  |

Korigovaná míra rizika (MRkor):

Váha pro interakci

Koeficienty: N - počet interakcí

Výsledná míra rizika (MRV):

Hodnotící škála MRV: I 0 < MRV < 1,6 II 1,6 ≤ MRV < 3,6 III 3,6 ≤ MRV < 6,4 IV 6,4 ≤ MRV ≥ 10

# Výsledky provedené analýzy ohrožení na území Karlovarského kraje

| Číslo MU | Typ MU | P | Pr | T | O | S | E | B | D | C | Z | K | MR |  | MRkor | Následky |  | váha násl. | MRV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | přirozená povodeň | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5,4 | III | 2,7 | 10,12,19,25,26,27,28,29,30,31 | 18,4 | 1,3 | 7,0 | IV |
| 2 | zvláštní povodeň | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8,7 | IV | 8,7 | 10,12,19,25,26,27,28,29,30,31 | 18,4 | 1,3 | 8,5 | IV |
| 3 | vichřice, větrná smršť | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3,8 | III | 1,9 | 1,5,6,7,22,26,27,28,32 | 19,5 | 1,8 | 6,8 | IV |
| 4 | přívalový déšť | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4,3 | III | 4,3 | 10,21,25,27,28,29,31 | 13,1 | 1,3 | 5,6 | III |
| 5 | krupobití | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,2 | II | 2,2 |  |  | 1 | 2,2 | II |
| 6 | námrazy, náledí | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,9 | II | 1 | 22,26,27 | 7,1 | 1,5 | 2,9 | II |
| 7 | sněhová kalamita | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,9 | II | 1 | 22,26,27 | 7,1 | 1,7 | 3,2 | II |
| 8 | dlouhotrvající vedro a sucho | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0,9 | I | 0,2 | 12,13,15 | 6,4 | 1,3 | 0,6 | I |
| 9 | zemětřesení | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,7 | II | 2,7 | 19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32 | 26,8 | 2,1 | 5,7 | III |
| 10 | sesuv půdy | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2,9 | II | 2,9 |  |  | 1 | 2,9 | II |
| 11 | epidemie | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4,7 | III | 2,4 |  |  | 1 | 4,7 | III |
| 12 | epizootie | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3,2 | II | 1,6 |  |  | 1 | 3,2 | II |
| 13 | přírodní požáry | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2,4 | II | 2,4 |  |  | 1 | 2,4 | II |
| 14 | teplotní inverze | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,9 | II | 0,6 |  |  | 1 | 1,9 | II |
| 15 | výbuch plynů, par, prachů | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | II | 3 | 18,19,20 | 9,2 | 1,6 | 4,8 | III |
| 16 | požár pevných, kap., plyn. látek | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | II | 3 | 19,20,21 | 8,8 | 1,6 | 4,8 | III |
| 17 | únik toxických látek | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | II | 3 |  |  | 1 | 3,0 | II |
| 18 | únik výbušných plynů a par | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | II | 3 | 18 | 3 | 1,2 | 3,6 | III |
| 19 | únik ropných produktů | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2,8 | II | 2,8 |  |  | 1 | 2,8 | II |
| 20 | havárie v silniční dopravě | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3,4 | II | 3,4 | 18,19,20,21 | 11,8 | 1,8 | 6,1 | III |
| 21 | havárie v želez. dopravě | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3,2 | II | 3,2 | 18,19,20,21 | 11,8 | 1,8 | 4,3 | III |
| 22 | havárie v letecké dopravě | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3,9 | III | 3,9 |  |  | 1 | 3,9 | III |
| 23 | poruchy v zásobování vodou | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,3 | II | 2,3 | 12 | 2,4 | 1,5 | 2,6 | II |
| 24 | poruchy v zásobování plynem | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2,5 | II | 2,5 | 33 | 2,5 | 1,5 | 2,8 | II |
| 25 | poruchy v zásobování elektřinou | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | I | 1,2 | 1,2,3,4,33 | 19,1 | 4,8 | 4,3 | III |
| 26 | poruchy v zásobování teplem | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | II | 3 |  |  | 1 | 3,0 | II |
| 27 | poruchy v zásobování palivy | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | I | 0,3 |  |  | 1 | 1,0 | I |
| 28 | poruchy v zásobování potravinami | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,6 | I | 0,2 |  |  | 1 | 0,6 | I |
| 29 | poruchy v telekomunikačních síti | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,2 | I | 0,6 |  |  | 1 | 1,2 | I |
| 30 | poruchy technologických procesů | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,5 | II | 2,5 |  |  | 1 | 2,5 | II |
| 31 | terorismus a diverzní činnost | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | I | 1,5 | 2,12,13,14,24,25,26,27,28,29,30,31 | 26,7 | 1,7 | 1,3 | I |
| 32 | organizovaný zločin | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,8 | II | 1,8 |  |  | 1 | 1,8 | II |
| 33 | migrační vlny | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,8 | I | 0,2 | 12 | 2,4 | 1,2 | 1,0 | I |
| Číslo MU | Typ MU | P | Pr | T | O | S | E | B | D | C | Z | K | MR |  | MRkor | Následky |  | váha násl. | MRV |  |
| 34 | narušení fin. a deviz. hospodářství | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,4 | I | 0,1 |  |  | 1 | 0,4 | I |
| 35 | narušení dodávek léčiv | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,6 | I | 0,2 |  |  | 1 | 0,6 | I |
| 36 | narušení funkčnosti pošt | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,4 | I | 0,1 |  |  | 1 | 0,4 | I |
| 37 | radiační havárie | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,2 | I | 0,1 |  |  | 1 | 0,2 | I |
| 38 | epifytie | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1,2 | I | 0,4 |  |  | 1 | 1,2 | I |

# Matice interakcí

# Pořadí MU podle výsledné míry rizika - MRV

| Číslo MU | Typ MU | MRV | Pořadí |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | zvláštní povodeň | 8,5 | IV | 1 |
| 1 | přirozená povodeň | 7,0 | IV | 2 |
| 3 | vichřice, větrná smršť | 6,8 | IV | 3 |
| 20 | havárie v silniční dopravě | 6,1 | III | 4 |
| 9 | zemětřesení | 5,7 | III | 5 |
| 4 | přívalový déšť | 5,6 | III | 6 |
| 15 | výbuch plynů, par, prachů | 4,8 | III | 7-8 |
| 16 | požár pevných, kap., plyn. látek | 4,8 | III | 7-8 |
| 11 | epidemie | 4,7 | III | 9 |
| 21 | havárie v železniční dopravě | 4,3 | III | 10-11 |
| 25 | poruchy v zásobování elektřinou | 4,3 | III | 10-11 |
| 22 | havárie v letecké dopravě | 3,9 | III | 12 |
| 18 | únik výbušných plynů a par | 3,6 | III | 13 |
| 7 | sněhová kalamita | 3,2 | II | 14-15 |
| 12 | epizootie | 3,2 | II | 14-15 |
| 17 | únik toxických látek | 3,0 | II | 16-17 |
| 26 | poruchy v zásobování teplem | 3,0 | II | 16-17 |
| 10 | sesuv půdy | 2,9 | II | 18-19 |
| 6 | námrazy, náledí | 2,9 | II | 18-19 |
| 24 | poruchy v zásobování plynem | 2,8 | II | 20-21 |
| 19 | únik ropných produktů | 2,8 | II | 20-21 |
| 23 | poruchy v zásobování vodou | 2,6 | II | 22 |
| 30 | poruchy technologických procesů | 2,5 | II | 23 |
| 13 | přírodní požáry | 2,4 | II | 24 |
| 5 | krupobití | 2,2 | II | 25 |
| 14 | teplotní inverze | 1,9 | II | 26 |
| 32 | organizovaný zločin | 1,8 | II | 27 |
| 31 | terorismus a diverzní činnost | 1,3 | I | 28 |
| 29 | poruchy v telekomunikační síti | 1,2 | I | 29-30 |
| 38 | epifytie | 1,2 | I | 29-30 |
| 27 | poruchy v zásobování palivy | 1,0 | I | 31-32 |
| 33 | migrační vlny | 1,0 | I | 31-32 |
| 28 | poruchy v zásob. potravinami | 0,6 | I | 33-35 |
| 35 | narušení dodávek léčiv | 0,6 | I | 33-35 |
| 8 | dlouhotrvající vedro a sucho | 0,6 | I | 33-35 |
| 34 | narušení finančního a devizového hospodářství | 0,4 | I | 36-37 |
| 36 | narušení funkčnosti pošt | 0,4 | I | 36-37 |
| 37 | radiační havárie | 0,2 | I | 38 |

# Závěr

Detailní poznání rizik (ohrožení) na daném území je základem pro tvorbu havarijních a krizových plánů území. Tyto plány musí především reagovat na existenci konkrétních rizik na daném území a stanovovat opatření, co dělat, když dojde ke vzniku MU nebo krizového situace.

Z výsledků analýz ohrožení území Karlovarského kraje je patrné, že nejvíce ohrožující MU je zvláštní povodeň, následují přirozená povodeň a vichřice či větrná smršť. Podle vypočtené výsledné míry rizika byly tyto MU zařazeny do  kategorie IV. Další MU jako např. havárie v silniční dopravě, zemětřesení, přívalový déšť, epidemie, havárie v železniční dopravě, poruchy zásobování elektřinou jsou podle výsledné míry rizika zařazeny do kategorie III. Při výskytu těchto MU je velmi pravděpodobné, že dojde k zasažení větší plochy Karlovarského kraje a tím ke vzniku krizové situace a k vyhlášení krizového stavu. Postupy pro řešení MU zařazených do kategorií IV a vybrané MU kategorie III (výsledná míra rizika v rozmezí hodnot 3,6 – 8,5) budou rozpracovány v krizovém plánu kraje.

MU zařazené do kategorie II (výsledná míra rizika v rozmezí hodnot 1,8 – 3,2) jako např. sněhová kalamita a epizootie mají převážně charakter lokálního vzniku a jejich řešení budou rozpracována v havarijním plánu kraje.

Nejméně ohrožující MU jsou zařazené v kategorii I, (výsledná míra rizika v rozmezí hodnot 0,2 – 1,3), např. terorismus a organizovaný zločin, poruchy v telekomunikačních sítích, poruchy zásobování potravinami, migrační vlny, narušení finančního a devizového trhu, narušení funkčnosti pošt a radiační havárie. Mají tak malou hodnotu výsledné míry rizika, že není vhodné je rozpracovávat v krizovém plánu kraje nebo v havarijním plánu kraje.